## Slide 1: Verband für Kanalisation und Abwasserreinigung (VKA)
Der VKA stellt sich vor

## Slide 2: Inhalt
  Geschichte
  Übersichtsplan
  Leitungen und Anlagen, allgemeine Informationen
  Kurzbeschrieb der einzelnen Anlagen
  Wiederbeschaffungswerte
  Kennzahlen

## Slide 3: Geschichte
  1958, Planung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Biel.
  Die Stadt Biel und die umliegenden Gemeinden müssen ihr Abwasser künftig in der ARA Biel klären.
  Die Gemeinden Bellmund, Ipsach, Nidau, Port und Sutz-Lattrigen beabsichtigen den Bau einer gemeinsamen Abwasserleitung in die neue ARA Biel.
  Ingenieur Schmid hat ein erstes Projekt erarbeitet.
  Anschliessend kam die Gemeinde Mörigen noch dazu.
  1963 wurde entschieden für die Erfüllung der gemeinsamen Aufgabe einen Gemeindeverband zu gründen

## Slide 4: Einzugsgebiet der ARA Region Biel AG
ARA

## Slide 5: Einzugsgebiet des Abwasserverbandes VKA
ARA

## Slide 7: Abwasseranlagen des VKA
Der VKA verfügt über folgende Abwasseranlagen:
  14.5 km Misch- und Schmutzabwasserleitungen
  6.5 km Regenabwasserleitungen
  3 Abwasserpumpwerke
  7 Regenbecken
  5 Trennbauwerke
  8 Regenüberläufe
  2 Düker
  8 Durchfluss-Messstationen

## Slide 8: Sonderbauwerke des VKA
ARA

## Slide 9: Entwässerungssysteme
Mischsystem:
Im Mischsystem wird Schmutz- und Regenabwasser gemeinsam in einer Abwasserleitung zur ARA abgeleitet.
Die ARA kann aber nur ein Abwasseranfall, welcher etwa dem zwei- bis dreifachen Abfluss bei Trockenwetter entspricht, aufnehmen und reinigen.
Aus diesem Grund wird bei Regenwetter Mischabwasser über Regenüberläufe und Regenüberlaufbecken in ein Gewässer entlastet.

## Slide 10: Entwässerungssysteme
Trennsystem:
Im Trennsystem wird das Schmutzabwasser zur ARA und das Regenabwasser in ein Gewässer abgeleitet.
Dies erfordert zusätzliche Abwasserleitungen (Kosten und Platzbedarf).
Für ein Gewässer ist das Trennsystem nicht in jedem Fall besser. Zu Beginn eines Regenereignisses gibt es ebenfalls einen hohen Eintrag von Schmutzfrachten (Strassendreck, Ablagerungen auf Dächern, etc.)

## Slide 11: Entwässerungssysteme
Im Einzugsgebiet des VKA sind die Einzugsgebiete zu ca. 65% im Mischsystem entwässert.
Bei Neu- und Umbauten wird angestrebt, dass das Regenabwasser möglichst an Ort versickert werden kann.
Der VKA hat grosse Investitionen in seine Regenüberlaufbecken getätigt, damit die Schmutzfrachten, welche in die Gewässer eingeleitet werden, möglichst klein sind.
Dazu gehört auch ein intelligente Abflusssteuerung, welche die Abflussregulatoren aufgrund der Wettersituation optimal regeln kann.

## Slide 12: Funktionsweise eines Regenüberlaufbeckens (RÜB)
Bei Regenwetter überläuft Mischabwasser in das Regenbecken
Schmutzstoffe werden im Regenbecken zurückgehalten
Nach dem Regen wird der Beckeninhalt zur ARA entwässert und gereinigt.
Ein Siebrechen am Beckenende hält auch schwimmende Schmutzstoffe (z.B. WC-Papier) zurück.

## Slide 13: Wiederbeschaffungswert der Abwasseranlagen
Der Wiederbeschaffungswert der Abwasseranlagen des VKA setzt sich wie folgt zusammen:
  Abwasserleitungen und Schächte
  Sonderbauwerke
  Total CHF 43.5 Mio.
Jährlicher Werterhalt: CHF 500'000.00
Jährlicher Aufwand Betrieb und Unterhalt: CHF 320'000.00
Total CHF 820'000.00
  CHF 28.0 Mio.
  CHF 15.5 Mio.

## Slide 14: Kennzahlen
  12'650 angeschlossene Einwohner
  Einzugsgebiet: Bauzone = 397 ha Abflusswirksame Fläche = 125 ha / 31% Mischsystem = 61% / Trennsystem = 39%
  Trockenwetterabfluss Wasserverbrauch/Schmutzabwasser = 2'180 m3/Tag  172 l/s pro Einwohner Fremdwasserabfluss = 2'250 m3/Tag

## Slide 15
  Abwasser ist ein Problem,
  welches geklärt werden muss!
  😉
  Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!